中国政法大学图书馆门禁系统

采购需求

中国政法大学招投标及采购管理办公室

二〇一八年四月

### 采购需求

图书馆门禁系统，包括：

| 序号 | 货物名称 |
| --- | --- |
| 1 | 3通道伸缩式门禁系统1套 |
| 2 | 2通道伸缩式门禁系统1套 |

### 采购预算：约35万元人民币

### 技术参数

图书馆门禁系统技术参数：

1*、身份认证：入馆人员凭有效证件在闸机上刷卡验证有效后，闸机显示屏提示允许入馆并打开扇门放行，同时将入馆记录存放于门禁系统数据库中。无证件及持无效证件者禁止入馆，显示屏显示“非本馆读者”、“过期卡”、“挂失卡”、“重复刷卡”等信息及声光告警提示。至少支持三种认证方式：校园一卡通认证、图书馆管理系统认证及人脸识别认证（提供相关高校图书馆案例实物照片）。

2*、主板须采用低功耗、高可靠性的嵌入式工业(单板)控制器（主板工作温度范围-20℃～80℃）。闸机电机须采用性能稳定的伺服控制电机。

3*、闸机支持双向刷卡（本次采购为单向刷卡配置，支持后续升级为双向刷卡），扇门板采用高档亚克力材料。

4*、参数设置：主要包括验卡后有效通过时间、同一张卡重复验卡时间、扇门关闭时间等，参数范围可以根据用户实际情况设置。（提供相关截图）

5*、闸机与服务器之间采用TCP/IP协议进行数据通信，通信速率不小于100M。监控及管理系统软件采用B/S架构。系统易于扩容、升级，一校多馆也只需一台服务器进行监控与管理。当闸机网络与服务器网络中断时，闸机可以进行本地身份验证（须验证卡有效性），网络恢复时，刷卡数据自动上传至服务器。

6*、门禁系统必须与校园一卡通系统（新中新）实现稳定对接，一切相关费用（包括读卡器、相关接口等）由投标人承担。须与学院路图书馆门禁系统整合到一个管理平台（此平台须支持Windows或Oracle Linux服务器操作系统及SQL Server或MySQL数据库系统），投标报价须含以上项目的对接整合费用（包括所有相关正版基础软件及应用软件）。

7*、信息管理：对门禁数据统计须方便快捷，统计结果以WEB方式发布；统计软件能够实时采集数据，产生详细进馆记录；记录每次通行信息且可按照读者类别、部门、通行日期、时间等各种属性形成统计报表和统计图。须按照招标人要求定制数据统计功能，支持与其他应用系统（如校园大数据分析平台、座位管理系统）进行对接，同时提供免费技术支持服务。

8、使用校园一卡通刷卡时通过率达到60人/分钟，采用高性能高可靠传感器，传感器响应时间要求小于0.1秒，验卡速度小于0.15秒，扇门响应时间小于0.3秒。

9*、闸机大小：长度1000－1100毫米、宽度小于等于300毫米、高度小于等于1000毫米，双向对称。

10、工作环境：温度 -10~60℃，湿度范围 5%~95%RH；工作电源：220V±10%；噪音：小于55分贝。

11*、系统安全性：门禁系统须符合国家相关安全标准，能充分保证读者安全。同时须符合国家安防及消防相关要求。闸机断电状态下，扇门须自动打开。闸机通电状态下，扇门可强行推开变为无障碍通道。

12*、投标产品生产企业必须通过国家质量体系认证。投标产品整机必须通过公安部安防专业检测机构检测，检测报告必须是含“伸缩式门禁通道机”字样的整机检测而非部件检测。投标机型必须与检测报告上检测机型及照片一致，检测依据为国家相关技术标准。为保证图书馆安静的学习环境，闸机工作噪音必须小于55分贝（检测报告中须含噪音检测指标），不接受非安防专业检测机构出具的检测报告。质量体系认证及检测报告证书必须在有效期内，投标时须供相关文件（复印件加盖投标方和原厂公章）。

13*、投标产品必须是安全可靠的成熟产品，投标方须提供10家以上所投产品厂商在北京市高校图书馆门禁系统的成功案例，提供高校名称、联系人及合同复印件。所投产品不能有侵犯任何第三方知识产权等侵权行为，门禁闸机须有相关专利证书，门禁系统管理软件须具有《计算机软件著作权登记证书》和门禁设备专利证书，证书名称中须有“门禁管理”或“门禁统计”等字样。投标时须供相关文件（复印件加盖投标方和原厂公章）。

注:带*号的条款内容，为本次招标的主要条款和实质性内容，投标人必须全部响应，否则将作废标处理。

### 其他要求：

（一）厂商资质：投标产品生产企业必须通过国家质量体系认证。

（二）安装要求：符合国家相关技术规范要求和技术标准。安装所需的强电、弱电及相关布线均由投标方负责，不得对地面造成破坏。同时，按招标人要求对门禁两侧可穿行区域进行适当处理（如设置围栏、封堵等）。一切费用由投标人承担。

（三）售后维保：

- 提供至少5年原厂质保（包括软件系统升级、备件、人工、现场），提供所投产品制造厂家针对本项目出具的售后服务承诺函。

- 报修后1小时以内响应，24小时内到达现场，对设备故障进行现场修复。故障48小时内无法解决的，负责提供备机。

- 在质保期内，免费提供系统升级服务（包括硬件和软件系统）及上门服务。

- 在免费保修期内如果设备出现重大质量问题，投标人负责按招标人要求更换新设备或退货，并承担因更换设备或退货而产生的全部费用，赔偿因此给招标人造成的损失。

- 在质保期内,投标人负责提供免费的原厂使用培训和定期设备原厂巡检服务（每学期至少3次）。

6.所需软硬件均由投标人提供，并负责集成。招标人不再为第三方单独付费。

其他售后服务内容可进行详细阐述。

（四）其他要求：

- 投标人按要求负责原有门禁设备拆除并安全运送到招标人指定地点，同时进行适当的现场清理及地面恢复。一切费用由投标人承担。

- 招标人有权要求投标人提供整机、部件、连线及其他相关配件的权威机构检测报告，或由第三方专业机构进行实物检测。一切费用由投标人承担。