中国政法大学教学图书综合楼模拟法庭建设项目采购需求

中国政法大学招投标及采购管理办公室

二〇二零年一月

一、项目需求概述

本项目建设数字模拟法庭与模拟法庭各一间，用于模拟法庭真实场景，通过一些模拟场景的设定，在教师的指导下由学生扮演法官、检察官、书记员、律师、案件的当事人、其他诉讼参与人等，以司法审判中的法庭审判为参照，模拟审判某一案件的活动。与实际法庭接轨，与实际法庭建设无异。模拟法庭设备选型须安全性好，可靠性高，环境适应能力强。系统设计方案、设备规格质量、以及安装方式方法须符合国家相关标准规范要求。

二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（单位） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟法庭系统 | 2套 | 190 |

三、技术参数

| 序号 | 部署区域 | 产品名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字模拟法庭 |
| 1 | 庭审核心设备 | 高清音视频采编播主机 | 1.#应专为科技庭审应用而设计的专业设备,具备1路4K H.265编解或12编4解1080P H.265能力.4K画面合成.数字音频处理.录制存储.可编程中控.内置互动MCU.支持SIP/H.323视频会议终端无缝互动等功能为一体; 2.主机采用19"标准单一机箱，设备高度不高于4U； 3.#电信级背板拔插式结构设计，输入.输出板卡采用板卡式设计可自由配置，支持带电插拔升级维护； 4.#高清摄像视频输入接口：≥6路3G-SDI输入； 5.#证据或书记员电脑视频输入接口：≥4路DVI-I输入, 2路HDMI输入。 6.#视频输出接口：≥8路DVI-I显示输出; ≥6路SDI环输出； 7.音频接口：≥12路麦克风接入，自带48V幻象电源,每路输入具有平衡/非平衡处理；≥6路立体声线路接入；≥4路线路输出,具备回声消除，反馈抑制，环境降噪等功能。 8.#Dante数字音频接口：≥1路数字音频接口，可以实现与模拟MIC.线路编组音频处理。 9.#输入输出板卡类型：输入输出卡可支持HDMI.DVI.VGA.AV.SDI.HDBaseT.光纤等共7种信号无缝切换板卡。 10.#控制接口：≥8路红外发射接口.≥8路RS232串口.≥1路RS485接口.≥1路RS422接口.≥8路I/O接口； 11.#编码：≥12路音视频编码，可支持H.265 4K编码能力。 12.#解码：≥4路H.265音视频解码。 13.#合成：≥2路画面合成能力，提供2/4/6/8多种模式选择，合成分辨率需要4K/2K/1080P等设置。 14.#音频处理：支持语音激励.按席位混音编组.自动反馈抑制.自动回声消除.自动噪声消除.不少于5个频段可自由调节； 15.#自带证人视像模糊马赛克.语音变声功能，以具备证人出庭保护功能。 16.#支持RTSP/H.323/SIP等多协议远程庭审模式，开放互联兼容互通的主流厂商的的第三方MCU.终端混合参会。支持不少于四方庭审模式。 17.内置不低于7'液晶触摸显示屏，可以预览视频及操作菜单； 18.#支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP协议 19.图像压缩标准：H.265MP/H.264 HP.音频压缩标准：AAC.视频文件存储格式为.MP4 20.#光盘刻录：外置≥2路USB接口，实时刻录庭审视频； 21.可选配2T硬盘，可实现12路码流实时存储能力，在设备网页具备对单个视频文件查看.下载.与删除等功能。 | 台 | 1 |
| 2 |  | 可视化多媒体综合管理平台 | 1.#集控界面集视频监视，视频切换.云台控制，可编程中控，音频调节，直播/录制.暂停等控制，互动拔叫呼叫，系统管理等功能于一体。 2.#软件支持采用B/S可视化集中控制； 3.B/S软件集控管理：无集控中心服务器概念，每台主机的软件都支持自由定义集控及集控分组管理。 4.#支持可视化操控台可KVM方式切换至主机视频任一输出，键盘+鼠标即可直接对主机进行本地可视化管理。 5.#支持二维码互联网云平台一键推送功能，实现互联网万人直播。 6.#可视化视频切换：不少于8路高清视频的实时预览显示，支持视频通道拖拽式切换；支持输出视频通道预览放大。支持多屏单图层拼接功能； 7.音频控制：可实现对音频处理器，功放，录制，远程终端等通道音频参数的调节，支持视频内嵌音频切换路由管理。 8.中控界面可编程页面在线编辑，支持图片，文字，按键等编程应用，实现中控的集中控制管理； 9.画面合成布局，支持本地画面，远程终端画面合成布局，具备多达9种常用合成布局，3种用户现场自定义布局； 10.录播控制：导播.直播.点播.录制/暂停/停止管理.视频文件本地回放管理，回放的音视频文件可通过矩阵直接输出至显示设备.录像文件下载/FTP上传管理。 11.视频会议终端和内置四点MCU: 具备通信录管理，拨号呼叫管理，会议群呼管理等功能； | 套 | 1 |
| 3 |  | 书记员应用系统 | 1.#C/S结构支持WORD界面笔录输入操作 2.#辅助书记员完成庭审设备控制.庭审录像.直播控制.庭审过程控制.庭审笔录和校对等工作。 3.#主要功能包括：一键开庭.书记员笔录.显示画面内容切换.发言控制.设备控制.休庭.庭审笔录编辑及上传.刻录庭审资料光盘.呼叫法警等功能。 4.通过在线会话，与合议庭.庭审观摩方.审理员进行及时信息沟通，通过与庭审各方进行联动。 5.通过后台系统以及庭审主机的功能支持，实现与庭审各方联动。 | 套 | 1 |
| 4 |  | 法官庭审应用系统 | 1.C/S结构软件在庭审过程中，给审理员提供综合案件信息参考，法规检索，与庭审参与各方进行有效互动，指导书记员笔录工作等； 2.#笔录信息实时调阅：可实时观看书记员的笔录信息，并支持批注功能； 3.#庭审实时画面观看：可以通过视频播放观看实时庭审画面及证据画面，关注细节，掌握庭审动态； 4.#法规查询：通过外部链接，在软件中直接进行法律法规条款等相关检索；查询内容结果可以推送至当事人席位电脑。 5.#即时通讯：通过在线会话，与合议庭.庭审观摩方.书记员进行及时信息沟通。 6.案件和庭审信息显示：在主界面显示案件主要信息，包括案号.案名.案件类别.案由.开庭时间.当事人.案件描述等，同时显示当前庭审各参与方在线信息； | 套 | 3 |
| 5 |  | 当事人庭审应用系统 | 1.C/S结构应用于对庭审行进过程中阅读书记员笔录并可批注.观看法庭证据图片或图像，具备法规数据查询功能。 2.#案件信息显示：在主界面显示案件主要信息，包括案号.案名.案件类别.案由.开庭时间.当事人.案件描述等。 3.#实时笔录查看.笔录标注.证据批注 实时显示书记员的笔录输入，可跟随书记员鼠标移动，也可设置自己翻页或者下拉来看笔录文件 开启笔录标注时，在相应笔录内容上按下鼠标按键，滑动留痕划线； 4.#在电子证据展示窗口进行证据展示时，能够对证据进行批注，批注的内容实时传送给所有的终端以及证据展示电视 提供预览窗口，可以查看己方未处于展示状态的电子证据，并查看法官及对方的证据标注 远程当事人客户端可在书记员客户端控制下，本地打印当庭笔录。 | 套 | 2 |
| 6 |  | 书记员操作终端 | 不小于23.8英寸 处理器≥i7 内存≥8G 硬盘≥1T 固态≥128G 显卡要求独显 | 台 | 1 |
| 7 |  | 法官及当事人应操作终端 | 不小于23.8英寸 处理器≥i7 内存≥8G 硬盘≥1T 固态≥128G 显卡要求独显 | 台 | 6 |
| 8 | 庭审系统软件 | 流媒体服务器系统 | 1.可实现庭审音视频的直播.点播.组播.录制.码流转发等功能。 2.#支持不少于30个审理庭的编码信号挂载输入。 3.#实时存储.直播，音视频完全同步，全部采用中文用户操作界面，同一时间在线人数需支持不少于100人以上1080P高清庭审直播.点播，并保证画面的流畅.稳定。 4.#支持视频分辨率，标清视频：720x576.高清视频：1080P.720P.VGA/DVI视频：1280x1024； 5.符合最高院要求的H.264编码，符合最高院要求的MPEG4文件存放格式； 6.采用Linux操作系统，减少网络攻击及病毒侵害 | 套 | 1 |
| 9 |  | 庭审媒体资源管理系统 | 1.#庭审媒体资源管理系统采用B/S架构，符合审理庭建设的技术要求，可对每个审理庭的庭审主机进行注册管理，对所有审理庭案件进行自动同步录入 2.#开庭对科技法庭音视频信号进行实时录像，支持庭审专网的直播.点播.笔录查看及下载等功能。 3.主要功能包括：排期管理，内容管理，播控管理，权限管理，系统管理，日志管理，集中控制等。 4.庭审管理：可进行案件.排期.法庭.案件类型及审判字号的管理与配置,“案件管理”支持对案件信息的手动添加，系统超级管理员具备对案件修改与删除的权限。 | 套 | 1 |
| 10 | 庭审集控 | 可视化操控终端 | 1.集控APP，定制化界面 | 套 | 1 |
| 11 |  | 审查员庭审控制面板 | 1.#支持8键可编程输入控制面板 2.#支持8个可编程按键 3.支持≥3个RS232. ≥1个RS485端口. ≥3个红外发射端口. ≥2个继电器控制端口 | 台 | 1 |
| 12 |  | 书记员庭审控制面板 | 1.#支持≥16键可编程输入控制面板 2.#支持≥16个可编程按键 3. ≥16个可编程指示灯； 4.支持RS485/CTL-BUS总线控制； 5.#提供彩页或其他证明材料。 | 台 | 1 |
| 13 |  | 强电控制器 | 1.#提供8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A； 2.8路通道开关状态可由面板显示； 3.通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.#提供RJ45网口.RS232串口； 5.可通过软件指令，锁闭和解锁面板按键操作功能； 6.提供1-8号端口独立开关控制指令和时序开关控制指令； 7.提供1-8号端口独立开关的延时设置，可现场进行开关机的延时时间和顺序的设定，延时时间可达15小时（可对投影机等进行延时关电操作）； 8.#提供端口互锁功能，可用于控制电动幕.升降架.以及电动窗帘； 9.#提供彩页或其他证明材料。 | 台 | 1 |
| 14 | 庭审发言及音响 | 庭审发言话筒 | 1.高度单指向性电容麦克风，并带有开启指示光环 2.单元为须无源设备，由系统主机供电48V幻象供电 3.指向特性： 心型指向性 4.#频率响应： 40Hz-16KHz 5.灵 敏 度： -40±2dB at 1KHZ 6.频率范围： 40HZ—16KHZ 7.输出阻抗: 200Ω 8.提供彩页或其他证明材料。 | 台 | 8 |
| 15 |  | 无线移动话筒 | 1.#可调信道数：≥1600（分8个频段，每个频段200信道）； 2.#振荡方式：锁相环PLL； 3.频率合成率稳定性：±10ppm； 4.接收方式：超外差二次变频； 5.接收灵敏度：-95~-71dBm； 6.#音频频响：40~1800Hz； 7.失真度：≤0.5%； 8.信噪比：≥110dB； 9.提供彩页或其他证明材料。 | 台 | 2 |
| 16 |  | 功放 | 1.开机软启动，有效防止浪涌冲击。 2.标准XLR+TRS1/4” 输入接口。 3.智能控制强制散热设计。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择。 5.智能削峰限幅器 6.额定功率 ：≥2×300/8WΩ，≥2×450W/4Ω，≥900W/8Ω桥接 7.频率响应：20Hz-20KHz ±1dB； 8.额定输入灵敏度： -4dB/0dB/+4dB ； 9.输入阻抗：平衡20KΩ， 非平衡10KΩ ； 10.失真度 ：≤0.5% ； 11.信噪比（A计权）：≥96dB ； | 台 | 2 |
| 17 |  | 扬声器 | 1.额定/峰值功率：≥250W / 1000 W 2.额定阻抗：8 Ω 3.特性灵敏度：≥97dB/W/m 4.输出声压级：≥121 dB/W/m(Continues).127 dB/W/m(Peak) 5.额定频率范围：≥55 ~ 20000Hz 6.覆盖角度（H×V）：≥90º×60º | 台 | 6 |
| 18 | 庭审摄像 实况采集 | 高清云台摄像机 | 1.#传感器≥1/2.8英寸 Exmor CMOS 2.#分辨率：1080p60/50，1080p30/25，1080i60/50，720p60/50 3.#变焦≥30倍光学，12倍数字 4.#水平视角：≥68度（广角） 5.平移/俯仰角度：平移≥±170度，俯仰≥-30度～+90度 6.#预置位≥128个 7.#视频接口：3G-SDI，HDMI，YPbPr 8.#需提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告，报告内容应包含（输出信号格式.接口输出.超级宽动态功能.动态降噪技术.清晰度） | 台 | 5 |
| 19 | 庭审证据展示设备 | 实物展台 | 1.解像度≥850TV线，整机≥220倍放大，水平旋转≥330度，镜头输出像素≥320万 | 台 | 1 |
| 20 |  | 高清云台摄像机 | 1.#传感器≥1/2.8英寸 Exmor CMOS 2.#分辨率：1080p60/50，1080p30/25，1080i60/50，720p60/50 3.#变焦≥30倍光学，12倍数字 4.#水平视角：≥68度（广角） 5.平移/俯仰角度：平移≥±170度，俯仰≥-30度～+90度 6.#预置位≥128个 7.#视频接口：3G-SDI，HDMI，YPbPr 8.#可提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告，报告内容应包含（输出信号格式.接口输出.超级宽动态功能.动态降噪技术.清晰度） | 台 | 1 |
| 21 |  | 多媒体信息插座 | 地面信息盒 | 个 | 2 |
| 22 | 庭审显示 | 平板电视 | ≥60寸 | 台 | 2 |
| 23 |  | 电视支架 | 安装架 | 个 | 2 |
| 24 |  | 投影机 | 1. #采用3LCD显示技术，(白色）外观设计； 2. #芯片技术： 0.76”(19mm)×3 BrightEra LCD 面板，宽高比16:10； 3. 光源类型： 高压汞灯； 4. #亮度输出： ≥6000流明： 5. #对比度： ≥2000:1； 6. #实际分辨率：≥1920×1080； 7. 整机功耗： ≤483W 8. 内置拼接融合、曲面校正功能，方便客户做多台融合安装及异形屏幕的调试； 9. 省时省力的自动滤网清洁功能，清洁系统每隔100小时就会自动清除滤网上的灰尘； 10.先进的图像增强技术，通过内置的真实创作功能，提高感观清晰度； 11.配备HDBaseT 传输端口，通过一根网线可以传输视频和控制信号； 12.可设置遥控ID号，即使几个投影机安装在同一位置，可以实现分别控制, 为避免电源操作失误和吊顶式投影机安全操作，遥控器上电源按键的“开机”和“关机”必须是分离； | 台 | 2 |
| 25 |  | 投影机幕布 | 120寸玻纤 16：10 | 套 | 2 |
| 26 |  | 投影机吊装支架 | 安装架 | 套 | 2 |
| 27 |  | 书记员电脑图像分配器 | HDMI信号≥1进4出 | 台 | 1 |
| 28 | 语音识别 | 实时翻译系统 | 1. 支持实时语音转写：针对连续语音流进行实时语音转写识别； 2. #实时字幕上屏：满足各类上屏展示需求；现场环境嘈杂，辅助观众理解；外宾与会场景，实时中英互译 3. 导出成稿：编辑后的转写全文本以及音频，用户都可以快速导出； 4. 快速分享：支持演讲内容的二维码分享，演讲结束后在联网状态下即可对会议/演讲全过程的音.图.文字通过二维码进行网络分享，通过常用软件扫描二维码即可获取； 5. #个人讲话速记：个人讲话实时速记，适用于各类语音记录场景；实时记录发言；结束后立刻生成音频和文稿； 6. #演讲记录：将思想快速准确传递；演讲中，大屏幕实时显示嘉宾演讲内容；演讲结束，扫码即刻分享音.图.文全量信息 7. 录音转写：可导入历史音频并实现快速离线转写，单个连续音频文件时长最大可支持5个小时 8. 关键词优化：支持通过关键词优化功能添加将相关的关键词，并提升对应关键词的识别准确率； 9. 语气词屏蔽：支持在语音转写的过程中自动屏蔽语气词和多余的词汇，以保证文稿的规整； 10. 支持断网环境下的本地离线转写； 11. 离线条件下，接收语音信号，200ms内完成转写，标准普通话转写准确率≥95%。 12. #导入录音转文稿，满足存量录音转写需求；插入U盘后即可转写录音文件；1小时录音≥10分钟出稿，转写高效准确 13.提供彩页或其他证明材料。 | 台 | 1 |
| 29 | 辅助系统 | HDMI网传 | HDMI转网络传输设备 | 套 | 2 |
| 30 |  | 打印机 | 黑白激光打印机，600DPI*600DPI；打印幅面：A4； | 套 | 1 |
| 31 | 旁听展示系统 | 庭审信息发布终端系统 | 庭审信息发布终端系统（包含一个终端授权） | 台 | 1 |
| 32 |  | 庭审信息发布软件系统 | 向旁听区展示审理画面及案件信息（根据庭审排期及书记员控制开启或关闭庭审流程） | 套 | 1 |
| 33 | 机柜.布线 | 综合标准机柜 | 42U 19英寸标准机柜 | 台 | 1 |
| 34 |  | 布线及辅助材料 | 音视频线缆，控制线缆等 | 套 | 1 |
| 35 | 家具 | 法官桌椅 | 法官桌椅 | 套 | 3 |
| 36 |  | 当事人桌椅 | 当事人桌椅 | 套 | 4 |
| 37 |  | 书记员桌椅 | 书记员桌椅 | 套 | 1 |
| 38 |  | 证人桌椅 | 证人桌椅 | 套 | 2 |
| 39 |  | 观众席座椅 | 观众席座椅 | 套 | 131 |
| 40 |  | 控制室桌椅 | 控制室桌椅 | 套 | 1 |
| 控制室 | 控制室 | 于房间后方设置控制室一间，与法庭隔离，用于控制及设备存放。 | 套 | 1 |
| 系统集成 | 系统集成 | 完成整个系统的调试，培训等 | 项 | 1 |
| 模拟法庭 |
| 1 | 庭审发言及音响 | 书记员操作终端 | 1：不小于23.8英寸 ； 2：处理器不小于i5； 3：内存不小于8G； 4：硬盘不小于1T； 5：固态不小于128G； 显卡要求独显 。 | 台 | 1 |
| 2 |  | 庭审发言话筒 | 1.高度单指向性电容麦克风，并带有开启指示光环 2.单元为须无源设备，由系统主机供电48V幻象供电 3.指向特性： 心型指向性 4.#频率响应： 40Hz-16KHz 5.灵 敏 度： -40±2dB at 1KHZ 6.频率范围： 40HZ—16KHZ 7.输出阻抗: 200Ω 8.提供彩页或其他证明材料。 | 台 | 8 |
| 3 |  | 无线移动话筒 | 1.#可调信道数：≥1600（分8个频段，每个频段200信道）； 2.#振荡方式：锁相环PLL； 3.频率合成率稳定性：±10ppm； 4.接收方式：超外差二次变频； 5.接收灵敏度：-95~-71dBm； 6.#音频频响：40~1800Hz； 7.失真度：≤0.5%； 8.信噪比：≥110dB； 9.提供彩页或其他证明材料。 | 台 | 2 |
| 4 |  | 数字调音台 | 1.≥16个单声道输入（TRS+XLR） 2.≥3个立体声输入（TRS） 3.≥4个立体声FX返回 4.≥16条总线 5.≥12个混音输出（LR,单声道混音1-4，立体声混音1-3） 6.≥4个FX引擎 7.AES数字输出 8.可19”机架安装 | 台 | 1 |
| 5 |  | 功放 | 1.开机软启动，有效防止浪涌冲击。 2.标准XLR+TRS1/4” 输入接口。 3.智能控制强制散热设计。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择。 5.智能削峰限幅器 6.额定功率 ：≥2×300/8WΩ，≥2×450W/4Ω，≥900W/8Ω桥接 7.频率响应：20Hz-20KHz ±1dB； 8.额定输入灵敏度： -4dB/0dB/+4dB ； 9.输入阻抗：平衡20KΩ， 非平衡10KΩ ； 10.失真度 ：≤0.5% ； 11.信噪比（A计权）：≥96dB ； | 台 | 2 |
| 6 |  | 扬声器 | 1.额定/峰值功率：≥250W / 1000 W 2.额定阻抗：8 Ω 3.特性灵敏度：≥97dB/W/m 4.输出声压级：≥121 dB/W/m(Continues).127 dB/W/m(Peak) 5.额定频率范围：≥55 ~ 20000Hz 6.覆盖角度（H×V）：≥90º×60º | 台 | 6 |
| 7 | 庭审证据展示设备 | 实物展台 | 解像度≥850TV线，整机≥220倍放大，水平旋转≥330度，镜头输出像素≥320万 | 台 | 1 |
| 8 |  | 矩阵 | ≥8路HDMI入，≥8路HDMI出 | 台 | 1 |
| 9 |  | 多媒体信息插座 | 地面信息盒 | 个 | 2 |
| 10 | 庭审显示 | 平板电视 | ≥60寸 | 台 | 2 |
| 11 |  | 电视支架 | 安装架 | 个 | 2 |
| 12 |  | 投影机 | 1. #采用3LCD显示技术，(白色）外观设计； 2. #芯片技术： 0.76”(19mm)×3 BrightEra LCD 面板，宽高比16:10； 3. 光源类型： 高压汞灯； 4. #亮度输出： ≥6000流明： 5. #对比度： ≥2000:1； 6. #实际分辨率：≥1920×1080； 7. 整机功耗： ≤483W 8. 内置拼接融合、曲面校正功能，方便客户做多台融合安装及异形屏幕的调试； 9. 省时省力的自动滤网清洁功能，清洁系统每隔100小时就会自动清除滤网上的灰尘； 10.先进的图像增强技术，通过内置的真实创作功能，提高感观清晰度； 11.配备HDBaseT 传输端口，通过一根网线可以传输视频和控制信号； 12.可设置遥控ID号，即使几个投影机安装在同一位置，可以实现分别控制, 为避免电源操作失误和吊顶式投影机安全操作，遥控器上电源按键的“开机”和“关机”必须是分离； | 台 | 2 |
| 13 |  | 投影机幕布 | 120寸玻纤 16：10 | 套 | 2 |
| 14 |  | 投影机吊装支架 | 安装架 | 套 | 2 |
| 15 |  | 桌面显示屏 | ≥23寸 | 台 | 7 |
| 16 |  | 书记员电脑图像分配器 | HDMI信号≥1进4出 | 台 | 4 |
| 17 |  | 桌面显示屏 | ≥23寸 | 台 | 1 |
| 18 | 中控 | 中控主机 | 1. #模块化编程架构 2. #≥2个 RS-232/422/485 串口，支持硬件和软件握手协议 3. #≥4个 RS-232 串口，仅支持软件握手协议 4. #≥8个红外/串口.8个继电器和8个 I/O 端口 5.提供彩页或其他证明材料。 | 套 | 1 |
| 19 |  | 强电控制器 | 1.#提供8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为40A； 2.8路通道开关状态可由面板显示； 3.通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.#提供RJ45网口.RS232串口； 5.可通过软件指令，锁闭和解锁面板按键操作功能； 6.提供1-8号端口独立开关控制指令和时序开关控制指令； 7.提供1-8号端口独立开关的延时设置，可现场进行开关机的延时时间和顺序的设定，延时时间可达15小时（可对投影机等进行延时关电操作）； 8.#提供端口互锁功能，可用于控制电动幕.升降架.以及电动窗帘； 9.提供彩页或其他证明材料。 | 台 | 1 |
| 20 | 辅助系统 | HDMI网传 | HDMI转网络传输设备 | 套 | 2 |
| 21 |  | 打印机 | 黑白激光打印机，600DPI*600DPI；打印幅面：A4； | 套 | 1 |
| 22 | 机柜.布线 | 综合标准机柜 | 42U 19英寸标准机柜 | 台 | 1 |
| 23 |  | 布线及辅助材料 | 音视频线缆,控制线缆等 | 套 | 1 |
| 24 | 家具 | 法官桌椅 | 法官桌椅 | 套 | 3 |
| 25 |  | 当事人桌椅 | 当事人桌椅 | 套 | 4 |
| 26 |  | 书记员桌椅 | 书记员桌椅 | 套 | 1 |
| 27 |  | 证人桌椅 | 证人桌椅 | 套 | 2 |
| 28 |  | 观众席座椅 | 观众席座椅 | 套 | 131 |
| 系统集成 | 系统集成 | 完成整个系统的调试，培训等 | 项 | 1 |

四、安装及培训要求

中标方须具备实施此项目的相关资质。专业安装，文明施工，规范管理。在合同生效后30天内完成项目实施。

中标方须安排经验丰富的项目经理负责组织和管理项目实施工作。所有系统及设备须由工程师（须具备相应从业资格证和上岗证）按照标准规范及招标人要求进行安装调试和系统集成。确保人员安全和环境整洁，不得对墙面、墙体、地面等周边建筑结构造成破坏。所有工具设备完全由中标方提供，所有相关费用由中标方承担。

项目完成实施后，中标方须向招标人提供详细完整的项目实施文档（原件不少于3份，并盖中标方骑缝章），包括布线图纸、设备安装及系统集成等信息。中标方项目经理及实施人员须签名确认，并注明联系方式。

系统试运行阶段，中标方须派专业工程师常驻用户现场，及时处理系统异常，排除故障，解决问题。

五、质保及售后服务要求

1、提供至少5年免费质保（包括人工、备件、现场、定期巡检及清洁、软件安装、调试、升级更新、开放二次开发系统接口、配合第三方系统对接并提供技术支持服务）和永久免费电话技术支持服务。报修后1小时以内响应，8小时内到达现场，对设备故障进行现场修复。故障48小时内无法解决的，负责提供备机服务。

2、质保期内，中标方须负责提供免费的使用培训和定期设备巡检服务（每学期不少于2次）。安排专业技术人员对设备进行清洁、检查和维护，并向用户提供系统巡检报告。如遇重要活动，中标方须提供免费技术保障服务。

3、中标方须在投标文件中注明系统过保之后延保方式和费用报价，并在合同中明确约定。招标人可根据系统实际使用情况决定是否进行延保。