中国政法大学教学图书综合楼楼宇广播建设项目采购需求

中国政法大学招投标及采购管理办公室

二〇二零年一月

一、项目需求概述

在此次建设的校园广播系统项目中，涉及广播区域主要有99间教室以及公共楼道，分布在中国政法大学学院路校区教学图书综合楼1-6层和9-10层，要求可以实现分区广播，多节目广播、遥控广播等。对于广播系统的操作与管理要简单，容易上手，操作界面人性化设计，可以授权管理，可远程访问管理与维护，若有紧急事故发生，可有应急广播措施。广播系统有扩展二次开发接口，便于和学校的教务或教学系统融合应用。特别是现在校园网已经建好，尽量减少广播线缆的铺设，在不破坏现有校园环境的情况下，合理利用网络线路，实现广播功能。

校园网络智能广播教学系统要求运行稳定可靠，产品成熟、技术方案成熟，系统基于TCP/IP协议，通过交换网络实现数字传输。输出音量适中，语音清晰，能够满足教室听音要求。 系统使用简单，操作方便，灵活控制。音源丰富，信号兼容性好，接口标准化，设备兼容性好。

系统需采用集中供电，单独布线方式、统一管理，在主控室就可以对各终端进行分区，无需更改线路，分区组合能够存储，实现对每个区域进行单独广播或对任意个区域的随意组合进行广播。

系统可以同时对不同分区进行不同播音；可在主控室直接监听各路播出效果，能对各输入音源进行监听。

系统可以全自动实现播放日期选择和精确到秒的播音开始及播音结束时间，能自动选择播放音源、播放曲目、播放音量、播音区域，以及雨雪天禁止广播体操并自动替换其它音乐等功能。

二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络广播服务器 | 1 | 台 | 70 |
| 2 | 网络广播服务器软件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 教室音箱（带LED显示） | 101 | 只 |  |
| 4 | 网络寻呼话筒（彩屏） | 1 | 台 |  |
| 5 | 光碟播放机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 网络音频采集器/四路 | 1 | 台 |  |
| 7 | 电源时序器 | 1 | 台 |  |
| 8 | 楼道吸顶音箱 | 128 | 只 |  |
| 9 | 网络功放 | 8 | 台 |  |
| 10 | 交换机 | 9 | 台 |  |
| 11 | 六类网线 | 28 | 箱 |  |
| 12 | 系统对接 | 根据校方要求布线安装 |  |
| 13 | 两芯护套广播线 |  |  |
| 14 | 电源线 |  |  |
| 15 | 接插件 |  |  |
| 16 | 安装调试 |  |  |

三、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络广播 服务器 | ＃1.可扩展内置 20W 定阻输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用。分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作； ＃2.可扩展模块化设计，具有1个独立的音频输入通道，可对网络终端实时播放外置节目源，具有16路短路输入消防接口，备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警，一键触发全区告警和手动告警功能；无需消防报警器等设备； 3.以局域网为主要传输媒介,每个终端的转发能力高达100个下级终端，层级数量不限，整个系统中的终端总数可多达10000个或其他值。不同分区播放不同的节目源; 4.支持安卓手机客户端可实现手机对终端的控制；系统包含IP音频服务器软件、管理软件、配置工具软件、设备状态监视软件、中继软件、中继广播终端设备； 5.中继广播系统中的终端设备之间可以形成树状层级网络拓扑结构，每个终端自身具有音频数据流转发能力，可将来自服务器的音频数据多级扩散出去； 6.支持1路短路触发开机接口，用于定时驱动开机运行。（提供接口图证明）实时校准功能。 ＃7.支持≥2个PS2、≥6个串口、≥1个VGA口、≥1个DVI口（HDMI）、≥2个RJ45口、≥6个USB口，超薄DVD（带刻录功能），前置：麦克风插口，音量调节旋钮。（提供接口图证明） 8.内置自带≥1个USB接口（可插加密狗，预防加密狗丢失） ＃9.可扩展：1个PCI Express*16插槽，支持PCIE 3.0规格；1个PCI Express*4插槽，支持PCIE2.0规格，提供2个PCI（可选4/5个） 10.机架式机箱，工业级主板，抽拉式工业键盘 11.屏幕 ：≥15＂高亮度LED液晶屏，分辨率：≥1024*768（配五线电组触摸屏），应能扩展电容屏。 12.配置不低于8G内存、1TG 硬盘或256G固态硬盘。 |
| 2 | 网络广播服务器软件 | ＃1.网络广播管理软件包由网络广播服务器软件、分控软件、采播插播软件、系统配置软件四个独立软件组成。 2.可直接接入标准TCP/IP协议的网络，并可利用已有的网络实现多网合一。自动对有故障的网络广播设备进行检测 3.具备编程精确到秒的自动控制及手动操作平台，支持7×24小时无间断工作时间。 4.超强数据处理能力，支持多线程数据处理，支持多用户在线服务。 5.丰富的节目源，任意套节目播放选择，并对每套节目可进行独立控制 6.强大的控制功能，控制在线网络广播终端，可对网络广播终端进行独立分区、IP、音量控制，另可检测终端的在线状态。 7.可以按照星期、月、天等方式对节目进行编程控制 8.内置消防报警功能，可以实现单 点、单区、多区、邻 层、N±1、N±2、N±3、N±4、N±5，全区报警多种模式。 9.完成终端管理、任务管理、权限管理等管理功能，为各语音采集提供数掘接口服务。 10.提供系统运行编程功能： 11.实时监测系统中各个设备的运行状态 12.能根据用户密码权限的方式远程登陆主机，并对主机进行有效管理 13.能通过软件对系统中的设备进行控制 14.完成领导在网上对各校园直播功能 ＃15.通过办公电脑进行直接讲话 16.可直接在网上选择和屏蔽播放区域 17.完成网络电台转播、课件资源转换、音频实时采播 18.将各模拟音频信号转换成数字信号 19.能够实时将各种外接音源直播至各网络音频终端 20.使用配置软件为整个广播系统的终端做信息配置及调整。 |
| 3 | 教室音箱（带LED显示） | ＃1.显示屏尺寸应≥120mm*320mm ＃2.网络音箱显示时间、日期应可通过本地网络与主服务器通讯进行自动校时，确保网络广播系统时间、日期同步显示 ＃3.显示屏应能显示环境温度，彩屏显示，支持编辑文字类通告发布大屏滚动（滚动时间速度可调）。 4.应能扩展基于蓝牙模块(2.4GHz)的天线输入 5.可扩展110V额定电压单、双备份功能 6.采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计：内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码：采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级；提高设备使用稳定性； 7.内置嵌入式网络语音解码模块、2*20W/8Ω双通道输出功放，设备运行稳定性高； 8.具有独立IP地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。 9.高品质的数字音频传输，无噪音，音质达到CD级（音频文件位速为32-320kbps自适应）； 10.支持音量、平衡调节；设备具备全数字高音、低音和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确。 11.具有1路线路音频立体声输入和1路话筒输入，可将外接音频（卡座、CD、笔记本、话筒等）送入网络音箱本地线路、话筒接口实现本地扩音，音量调节。 12.木质外壳材质，做工精致，音质高保真。带电源指示灯、数据运行灯等指示，工作状态一目了然。 13.网络主音箱带辅助音频输出接口、可以挂接一只副箱。 14.具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。 15.带有远程音量调节功能，终端在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设定的默认状态。音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等。 16.通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等。 17.一线多用：充分利用现有网络资源，避免重复架设线路，兼容TCP/IP网络协议，可挂接在以太网络到达的任何地方，真正实现广播、计算机、监控网络等的多网合一，支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定IP地址及网络配置等。 18.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。 19.音箱设有IP地址复位开关，复位可恢复出厂设置 20.网络接口：RJ45、10M/100M/1000M 21.网络协议：TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP(组播) 22.支持码流：32K-320K 23.频带宽度：20Hz-20KHz 24.灵敏度：≥95dB 25.信噪比：线路：≥90dB：话筒：≥88 dB 26.安装方式：壁挂式、桌面式 |
| 4 | 网络寻呼话筒（彩屏） | ＃1.话筒自身携带USB、SD卡接口、FM收音功能、蓝牙功能，讲话同时可放松音频文件音量调节功能，一键静音功能，讲话时可调整音量和增益大小； ＃2.面板带≥6英寸彩色中文显示屏、一键选择寻呼，分辨率800*480，画面大小154*86mm，自动背光关闭，触摸自动控制、8个数字／分区快捷按键，一键选择寻呼； 3.人性化人机操作界面：可随接在话筒上，无需软件上配置，呼叫任意终端成分组，操作简单快捷。 4.采用嵌入式PC技术和内置工业级高速处理芯片，启动时间≤1秒。 5.带咪杆拾音，对权限允许区域广播讲话，红色环状指示灯通话自动点亮。 6.在管理系统的授权下可实现点对点、点对多点寻呼广播。可实现话筒之间双向对讲功能。 7.具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。 8.本机可调节音量，适合应用在不同场合 9.可实时调整终端音量，MIC增益，本地储存终端列表，支持本地独立群组编辑和快捷选组讲话。 10.支持触摸屏校准，优化校准算法，表面耐久力打击，超过≥100万次 11.网络接口：标准RJ45输入 12.网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP(组播) 13.传输速率:10/100Mbps/1000Mbps自适应 14.音频模式: ≥16位立体声CD音质 15.工作功耗:≤10W 16.音频输出:带宽200Hz-3.5kHz，电平MAX l.5V p-p 17.输出频率:20Hz~20KHz 18.谐波失真:≤0.1% 19.信噪比: ≥82dB 20.内置扬声器输出阻抗:4Ω，3W 21.环境温度:-15℃~65℃环境湿度：10%~90% 22.功耗:≤10W |
| 5 | 光碟播放机 | 1.兼容多种格式：DVD-Audio、SACD、DVD、DVD-、DVD-RW、SVCD、VCD、CD、CD-R、CD-RW、MP3等音视频格式； 2.超强纠错功能,强大解码播放； 3.支持光盘托盘式逐行输出； 4.支持杜比AC-3解码； 5.频率响应：4Hz-20KHz； 6.信噪比：>85dB； 7.总谐波失真 <0.05%； 8.遥控操作,自带遥控器，荧光VFD显示，菜单提示； |
| 6 | 网络音频采集器/四路 | ＃1.≥4路网络信号输入，≥4路立体声音频信号输出； 2.高品质的数字音频传输，无噪音，音质达到CD级（音频文件位速为32-320kbps自适应）； 3.≥4路电源控制(220V)，最大承受功率1800W；自动控制外接功放设备的电源；电源管理支持预开功能。 4.具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。 5.带有远程音量调节功能，终端在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设定的默认状态。音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量筹。 6.设备具备全数字高音、低音和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确。 7.通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等。 8.采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计；内置嵌入式网络语音编解码模块，完成网络音频流的同步接收和编解码；采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级； ＃9.≥4路LINE/MIC信号输入，≥4路独立的网络TCP/IP编码功能;独立的音量调节；高品质的数字音频传输，无噪音，可以单向呼叫； 10.系统配置完成，可以操作面板上按键1、2、3、4按键直接启动相应区域广播终端； 11.超强的跨网关、跨路由能力，有以太网口的地方即可接入。 |
| 7 | 电源时序器 | 1.公共广播电源管理之首选 2.≥8位上电插座，方便连接 3.按顺序上电(时序上电)反序断电 |
| 8 | 楼道吸顶音箱 | 1、额定功率：≥5W 2、额定电压：70-110v 3、灵敏度：≥98dB 4、频率响应：70--12KHz |
| 9 | 网络功放 | ＃1.显示屏尺寸≥94*17mm，显示设备温度，带有温度控制检测装置，双风扇散热，散热器温度达设定温度时自动启动风扇散热。 2.内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码：采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术设计：采用高速工业级ARM芯片，启动时间达到毫秒级：提高设备使用稳定性； 3.TCP/IP高品质的数字音频传输，音质达到CD级 4.采用固定静态IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 5.≥1路网络，≥2路LINE输入，≥2路MIC输入；实现本地外接音源输入和紧急广播输入，每路具有独立的音量调节；≥1路EMC输入，优先网络和其他外接信号，使各种联动的紧急报警设备多样化；EMC输入具有最高优先级，网络报警信号优先于本地MIC输入，本地MIC输入优先于AUX和网络音乐，本地AUX和网络音乐信号无优先级。 6.每路MIC/LINE信号输入均带独立的数字音量调节。 7.全数字高音、低音和主音量调节，让音质自由调节：调节更加清晰、灵活、准确。 8.故障自动检测及LED提示功能；自动故障检测系统功能及过载、过温、过压保护；压限电路处理有效避免音频输出信号失真 9.全面的短路及高温保护电路保障系统使用的安全性； 10.带有温度控制检测装置，双风扇散热，散热器温度达55度时自动启动风扇散热。 11.自带≥1路音频输出接口，方便多机连接、监听及驱动有源音箱； 12.具备智能电源管理功能，设备采用内置CPU判断功效的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。具有自动唤醒和设置提前预开功放电源时间。 13.通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等。 14.额定功率：≥150W |
| 10 | 交换机 | 1、≥24个10/100/1000Base-T，4个千兆SFP 2、传输速率 10/100/1000Mbps 3、交换方式 存储-转发 4、背板带宽 ≥336Gbps/3.024Tbps 5、包转发率 ≥96Mpps |
| 11 | 六类网线 | 1、符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 2、线缆中心采用十字骨架； 3、带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 4、外径：6.3mm ± 0.2mm ； 5、导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线； 6、绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 7、外护套采用阻燃PVC或LSZH材料； 8、阻燃等级：CMR，LSZH，CM可选； 9、工作温度：-20℃到70℃ 10、最大电容：≤5.6nF/100m； 11、最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； |
| 12 | 系统对接 | ★开放接口，与校方中控平台系统进行对接。 |
| 13 | 两芯护套广播线 | 广播音箱护套线RVV2*1.5mm² |
| 14 | 电源线 | 电源线RVV2*1.5mm² |
| 15 | 接插件 | 插接件、线槽、胶带、扎带等 |
| 16 | 系统集成 | 安装调试 |

四、安装及培训要求

1、中标方须具备实施此项目的相关资质。专业安装，文明施工，规范管理。在合同生效后30天内完成项目实施。

2、中标方须安排经验丰富的项目经理负责组织和管理项目实施工作。所有系统及设备须由工程师（须具备相应从业资格证和上岗证）按照标准规范及招标人要求进行安装调试和系统集成。确保人员安全和环境整洁，不得对墙面、墙体、地面等周边建筑结构造成破坏。所有工具设备完全由中标方提供，所有相关费用由中标方承担。

3、中标方须全力配合第三方应用系统（如学校教务处排课系统），实现系统对接工作，所有相关费用由中标方承担。

4、项目完成实施后，中标方须向招标人提供详细完整的项目实施文档（原件不少于3份，并盖中标方骑缝章），包括设备安装及系统集成等信息。中标方项目经理及实施人员须签名确认，并注明联系方式。

5、中标方免费提供不限次数的使用培训服务。使管理人员能够熟练使用和管理电子班牌管理平台，并具备处理常见简单故障问题的能力。

6、中标方须在投标文件中注明系统过保之后延保方式和费用报价，并在合同中明确约定。招标人可根据系统实际使用情况决定是否进行延保。

7、系统试运行阶段，中标方须派专业工程师常驻用户现场，及时处理系统异常，排除故障，解决问题。

五、质保及售后服务要求

1、提供至少5年免费质保（包括人工、备件、现场、定期巡检及清洁、软件安装、调试、升级更新、开放二次开发系统接口、配合第三方系统对接并提供技术支持服务）和永久免费电话技术支持服务。报修后1小时以内响应，8小时内到达现场，对设备故障进行现场修复。故障48小时内无法解决的，免费提供备机服务。

2、质保期内，中标方须负责提供免费的使用培训和定期设备巡检服务（每学期不少于2次）。安排专业技术人员对设备进行清洁、检查和维护，并向用户提供系统巡检报告。如遇重要活动，中标方须提供免费技术保障服务。

3、对于工程中安装的所有相关设备、零配件，在保修期内如出现质量问题予以随时免费更换。

4、对于工程完工后、保修期内出现的系统扩容的情况，在扩容施工时只收取相关部分的材料成本及人工费用。

5、 将定期不断推出新的控制及软件版本，免费为用户扩容及版本升级。